## Slide 1
Notes: Deze presentatie gaat over de risico’s van asbest, hoe asbest te herkennen en wat te doen bij onverwachte blootstelling. De presentatie is algemeen. Gebruik waar mogelijk in de presentatie foto’s en voorbeelden uit de eigen praktijk, om de presentatie herkenbaarder te maken voor je werknemers.

## Slide 2: Wat is asbest?
Asbestos (onverwoestbaar)
Mineraal, stollingsgesteente
Sterke vezelachtige structuur
Lange dunne kristallen

## Slide 3: Eigenschappen
Bestand tegen:
        hoge temperaturen
        chemische stoffen
        micro-organismen
Slijtvast
Grote elastische weerstand
Grote trekvastheid en stijfheid
Isoleert warmte en elektriciteit

## Slide 4: Effecten van asbestvezels
Asbestvezels in de longen kunnen ernstige ziekten veroorzaken:
      Longkanker
      Asbestose
      Mesothelioom (kanker van borst/buikvlies)
Roken met blootstelling aan asbestvezels verhoogt de kans op gezondheidseffecten aanzienlijk
Ziekteverschijnselen na 10 tot 40 jaar
Jaarlijks ca. 1400 asbestdoden in Nederland

## Slide 5: Risico: inademen vezels
Inademen is vooral een risico bij niet-hechtgebonden asbest.
Hechtgebonden asbest
  Asbestvezels zijn stevig gebonden in materiaal
  Producten bevatten veel cement, lijm of kunststof
  Als materialen niet mechanisch worden bewerkt, is risico op inademing vezels erg klein
  Bijvoorbeeld: asbestcement golfplaten, gevelplaten
Niet-hechtgebonden asbest
  Asbestvezels zijn niet (meer) stevig gebonden in het materiaal
  Materiaal is zacht en brokkelt makkelijk af
  Asbestvezels kunnen zich relatief gemakkelijk verspreiden
  Bijvoorbeeld: spuitasbest, brandwerende platen, onderlaag van vinylvloerbedekking, verweerde asbestcement golfplaten
Notes: Vezels die in te ademen zijn noemen we ook wel “respirabele” vezels, dit zijn vezels met een lengte tussen de 5 en 250 micrometer (miljoenste deel van een meter) en een diameter kleiner dan 3 micrometer.

## Slide 6: Verspreiding van asbestvezels
Door bewerkingen aan de asbesthoudende producten (schuren, boren, zagen, breken en verwijderen) kunnen asbestvezels zich eenvoudig verspreiden.
Van beschadigde, gebroken en/of sterk verweerde asbesthoudende materialen en vloerbedekkingresten kunnen zich relatief eenvoudig asbestvezels verspreiden.
Als producten vochtig of nat zijn is de kans op vezelverspreiding verwaarloosbaar.

## Slide 7: Wet- en regelgeving
Wettelijk verbod op het bewerken, verwerken of in voorraad houden van asbest.
Slopen van asbest uit gebouwen en objecten is gebonden aan strenge voorschriften.
Wettelijke ontwikkelingen
    1977 verbod spuitasbest / niet-hechtgebonden / blauw asbest
    1982 eind productie vloerbedekking / papier / karton / isolatie
    1991 verbod remmaterialen / frictiematerialen
    1993 asbestverbod (verbod verkoop / toepassen en in voorraad houden)
    2005 asbestverbod in hele EU
    2005 asbestverwijderingsbesluit (deskundigheidseisen verwijderingsbedrijf incl risicoklassen)
Strengere luchtgrenswaarden
  Juli 2014 voor wit asbest 5x zo lage blootstelling
  Per 1 januari 2015 voor overige asbestsoorten 30x zo lage blootstelling
Notes: Effecten van de strengere luchtgrenswaarden op de indeling van werkzaamheden in risicoklassen zijn nog niet bekend.

## Slide 8: Risicoklassen asbestwerkzaamheden
    Gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf moet werkzaamheden indelen in risicoklasse 1, 2 of 3 en asbestinventarisatierapport maken.
    Risicoklasse 1 Uitvoering door opgeleide medewerkers volgens vast protocol. Bv:
      Schilderen van asbesthoudende panelen
      Verwijderen van asbestcementbuizen uit openbaar water-, riool- en gasleidingnet
    Risicoklasse 2 of 3 Uitvoering door gecertificeerd bedrijf. Bv:
      Verwijderen van vinylzeil met asbesthoudende onderlaag
      Verwijderen van verweerde asbestcementgolfplaten die niet zonder breuk te verwijderen zijn

## Slide 9: Hoe herken je asbest?
Alle asbesthoudende producten hebben een vezelige structuur. Maar: niet-asbesthoudende producten kunnen er hetzelfde uitzien.
Producten en materialen met wit asbest hebben een witte tot lichtgrijze kleur. Maar: ze kunnen geverfd zijn.
Daarom: alleen analyse met microscoop kan met zekerheid aantonen of materiaal echt asbest bevat.

## Slide 10: Asbesthoudende materialen
Plaatmateriaal
  Golfplaten: vaak als dakbedekking op (agrarische) schuren en (fabrieks) loodsen
  Vlakke platen: vaak asbestcement platen als borstwering in flats, betimmering in gevels, dakbeschot
  Vlakke platen als brandwering in CV ruimten, in plafonds, rondom schoorstenen, boven en in brandwerende deuren, kluisdeuren
  Stelplaatjes

## Slide 11: Asbesthoudende materialen
Vloerbedekking
  Onderlaag van vinylzeil (tot 1983)
  Bitumen lijm, vinyltegels (tot 1985)
Isolatiemateriaal
  Isolatie van leiding, kachels, cv-ketels, haardrogers, strijkijzers
  Branddekens, lasdeken
  Asbestkoord
Overige toepassingen
  Asbestcementen (drinkwater)leiding,
  gas- en rioleringsbuizen, mantelbuis
  voor kabels
  Bitumen dakbedekking, coating van
  damwandprofieldelen
  Vulstof in kit

## Slide 12: Toepassingen van asbest
Notes: Foto links boven: Panelen
Foto rechts boven: Raamkit en Panelen
Foto linksonder: Dakbeschot
Foto rechtsonder: Plafondbeplating/dakbeschot

## Slide 13: Varkensstal
Notes: Foto boven: Golfplatendak + Nok
Foto onder: Voederbak van asbest

## Slide 14: Schakelkast
Notes: Foto boven: Asbestkoord in deur
Foto onder: Asbestplaatje (bruine plaat)

## Slide 15: Leidingisolatie
Notes: Foto boven: Asbest isolatie om leidingen
Foto onder: Asbest isolatie leidingen

## Slide 16: Brandwerende beplating
Notes: Foto boven: Plafond asbestbeplating
Foto onder: Asbestbeplating

## Slide 17: Wand en branddeur
Notes: Foto boven: Asbest verwerkt als isolatiemateriaal in een brandwerende deur
Foto onder: Wandbeplating van asbest

## Slide 18: Damwand coating en koord afdichting
Notes: Foto links: damwand met asbestcoating
Foto rechts: asbestkoord afdichting van leiding

## Slide 19: Asbestgolfplaten, ook in bodem
Notes: Foto links boven: Golfplatendak van asbest (evt. nok)
Foto rechts boven: Plaatafwerking van asbest
Foto links onder: Golfplaat van asbest in de grond
Foto rechts onder: Bodemverontreiniging met losse stukken asbest

## Slide 20: Wat doe je bij mogelijke blootstelling?
Ga er vanuit dat het asbest is en behandel het zo
Staak het werk en doe melding aan je leidinggevende
Zorg dat iedereen de ruimte verlaat
Zet de ruimte af
Ruim het asbest(stof) NOOIT zelf op (ook niet met een
stofzuiger met H-certificaat)
Ga naar het arbospreekuur van de bedrijfsarts

## Slide 21: Wat doet je werkgever bij mogelijke blootstelling?
Legt het werk direct stil
Gaat na op welke plaatsen asbest is vrijgekomen
Zorgt dat iedereen de ruimte verlaat en zet de ruimte af (als dat nog niet was gedaan)
Ruimt het asbest (stof) nooit zelf op
Raadpleegt een deskundige van de arbodienst
Geeft gelegenheid arbospreekuur te bezoeken
Registreert werknemers die zijn blootgesteld
Achterhaalt de aard van het materiaal
  Bij producent, of monsterneming en analyse door gecertificeerd lab
Als blijkt dat het om asbest gaat, moet het werk door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd
Notes: Monsterneming: het gecertificeerde asbestinventarisatielaboratorium bepaalt ook de risicoklasse van het werk.

## Slide 22: Vragen?